## Slide 1: PROGRESO DIGITALIZACIÓN RSW
Aitor Gomez Garcia

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Breve descripción del estado de partida.
DIFICULTADES
SOLUCIONES IMPLEMENTADAS
MODELOS
FUTURAS MEJORAS
En este punto se plantean los desafios en los que se desarrolla el trabajo.
Detalles del progreso realziado hasta ahora.
Descripción de los modelos seleccionados.
Consideracones a tener en cuenta y linea de avance del trabajo.
INDEX
01
02
03
04
05

## Slide 3
01
INTRODUCCIÓN

## Slide 4
Evaluación del Modelo INICIAL (Regresión Logística)
Arquitectura y Estado Inicial
  Modelo: Lineal basado en Regresión Logística (Implementación: Mario).
  Rendimiento Previo: Resultados iniciales excelentes sobre los datos proporcionados originalmente.
Problemática Detectada (Generalización)
  Fallo crítico al validar con datos externos (nuevos).
  Incapacidad para detectar puntos de soldadura incorrectos (defectos de pegado).
Causa Raíz
  Dataset Insuficiente: Base de datos limitada a ~108 puntos (mezcla de defectos y no defectos).
  Baja representatividad de la variabilidad real.
  Uso de modelo lineal para relacionar características no lineales.

## Slide 5
02
DIFICULTADES

## Slide 6
El Reto de los Datos
Crecimiento limitado debido a la complejidad del proceso.
Inicio:108  Actualidad: 281 datos.
Evolución Dataset
Limitación Principal
La extracción de datos es manual y destructiva. Esto crea un cuello de botella físico que no puede resolverse solo con software.
El Problema de "Casos Difíciles"
Se requiere parametrización manual para generar fallos controlados ("malos por poco"). Objetivo: Afinar el umbral de decisión del modelo en la frontera de clasificación.
Validación Lenta
La dependencia de ensayos destructivos (ej. desbotonado) impide la automatización completa de la captura y validación de nuevas muestras.

## Slide 7
Desafíos del Modelo y Hardware
El sistema no puede dejar pasar defectos. El gran reto es mantener este equilibrio con la precisión, especialmente crítico cuando el volumen de datos es bajo.
ALTO RECALL
Eficiencia Computacional
Optimización obligatoria para evitar tiempos de cómputo elevados. Se requiere un balance preciso entre la complejidad del modelo y el hardware disponible.
Una lucha constante contra el overfitting. El tamaño reducido del dataset obliga a implementar técnicas robustas para asegurar que el modelo aprenda patrones reales.
Generalización

## Slide 8
03
SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

## Slide 9
ESTRUCTURA Y ADAPTABILIDAD
Entre las distintas mejoras se implemento la modularidad dada por el uso de funciones independientes. Con ello se consiguió mejorar la calidad de comprensión y establecer los pasos a seguir por el modelo de manera mucho más clara y detallada.
Se dividió en 3 fases:
Obtención de datos y puesta a punto. En este paso se detallan los procesos de obtención de los 32 parámetros característicos a partir del dataset
Funciones del pipeline de machine learning. Para esta fase se detallan los pasos seguidos para el entrenamiento del modelo.
En esta última fase se evalúan los mejores resultados dados por el modelo junto con la obtención del valor umbral óptimo y la posterior validación.
1
2
3

## Slide 10
AUMENTO DE ROBUSTEZ DE LOS MODELOS
Escalado de Datos
El Problema: Variables grandes opacaban a las pequeñas.
Solución: Normalización. Ahora el modelo da la misma importancia a todas las features, basándose en varianza y no en magnitud.
Selección de Features
El Problema: Ruido por exceso de datos.
Solución: Implementamos funciones automáticas para conservar solo las variables predictivas y descartar el ruido.
Pipeline Robusto
El Problema: Fuga de datos
Solución: Todo esto ocurre automáticamente en un Pipeline Integrado. No hay pasos manuales; la limpieza y selección son parte del flujo de predicción.

## Slide 11
Aislamiento Inicial
Acción: Division Tain/Test (80/20) realizada sobre datos crudos.
Protección: El conjunto de Prueba (Test Set) se bloquea y permanece “invisible” para el sistema
Calibración Segura (OOF)
Acción: Optimización del umbral de decisión usando predicciones Out-of-Fold.
Protección: Se busca el mejor balance Precisión/Recall usando datos simulados de validación interna, no el Test Set.
Objetivo: Ajustar la sensibilidad del modelo sin sobreajustar a los datos de prueba.
Objetivo: Evitar que la media o desviación del futuro contamine el entrenamiento,
Evaluación Honesta
Acción: Predicción final única sobre el Test Set reservado en el paso 1.
Protección: Aplicación del pipeline completo ya congelado.
Objetivo: Obtener métricas (Matriz de Confusión, ROC) que reflejen fielmente el rendimiento en la vida real.
CORRECIÓN FUGA DE DATOS
Pipeline Encapsulado
Acción: Uso de objetos Pipeline dentro de la Validación Cruzada (GridSearchCV).
Protección: El escalado (StandardScaler) y la selección de variables (RFE) se recalculan dentro de cada iteración (fold).
Objetivo: El modelo nunca "ve" las estadísticas de los datos de validación al elegir las mejores variables.

## Slide 12
03
MODELOS IMPLEMENTADOS

## Slide 13
TIPOS DE MODELO USADOS
GRADIENT BOOSTING
CATBOOST
LIGTHGBM
XGBOOST
RANDOM FOREST
RANDOM FOREST CLASS WEIGHT
RANDOM FOREST NORMAL
BALANCED RANDOM FOREST
BASADOS EN KERNELS
SPACIAL VECTOR MACHINE
En progreso…..

## Slide 14
RESULTADOS MEJOR MODELO HASTA LA FECHA
En progreso…..